## Slide 1: クロスレイヤシミュレータにおける 無線LAN評価モデルの検討
T-5-16 下沢 亮太郎

## Slide 2: 研究背景

## Slide 3: 研究背景
他レイヤを含めたクロスレイヤ評価が難しい
装置を開発して実験を行う必要がある
統合 評価
上位層
物理層
伝搬実験
MAC層
評価
…
実験
実験/計算機
電波伝搬 シミュレーション
MAC層
評価
…
計算機
高コスト
高リソース
要実験
連携評価が難しい
連携評価が難しい
アプリケーション層評価
アプリケーション層評価
他レイヤの知識
専門的な評価方法
コーディングスキル
計算スキル
などが必要
⇒ 計算機シミュレーションによる統合評価ツールにおける無線LAN評価モデルを開発
信号処理
信号処理

## Slide 4: CSMA/CA
図2 CSMA/CA 成功時

## Slide 5: CSMA/CA
図3 CSMA/CA 衝突時

## Slide 6: 2進数バックオフ方式
Contention Window(CW)サイズ最小値を15,最大値を1023として
0～CWの範囲でランダムな値を発生させ,その値を元にしたバックオフ時間が決められる
衝突が発生するとCWサイズの最大値は2倍となりバックオフ時間が長くなることで他端末と同じCWサイズに

## Slide 7: IFSによる優先制御
フレーム間にはIFS(Inter Frame Space)と呼ばれる待機時間が設定されている.
6種類あり,代表的なものにDIFS(Distributed Inter Frame Space)とSIFS(Short Inter Frame Space)がある
DIFS(34μs) : データフレーム送信前に適用される
SIFS(16μs) : ACKフレームなどの優先順位が高い制御フレームに適用される
Notes: ②優先順位によりどのIFSが使われるかが決定される
④失敗すると再送制御が必要となる優先度の高い制御フレームはDIFS時間待つと他端末のデータフレームと競合する可能性があるため、より短いSIFSを用いることで優先的に送信する

## Slide 8: フレーム構成モデル化

## Slide 9: MCS Index
受信感度(RSSI (Received Signal Strength Indicator))から,MCS(Modulation and Coding Scheme) Indexに基づいて伝送レートが決められる.
本シミュレータは物理層のシミュレータから伝送レートを受け取る.

## Slide 10: シミュレーション1 評価
傾向は概ね一致している
差が一番大きい80台の場合でも誤差が約2.75%
差が生まれたのは文献とのモデル化方法の違いが考えられる

## Slide 11: シミュレーション2 評価

## Slide 12: シミュレーション2 評価
どの伝送レートでも24Mbpsと同じ傾向が見られる.

## Slide 13: まとめ
無線LANシミュレータを開発した
  理論値とも大きな差は無かった
  各伝送レートで同じ傾向を示した
今後
  送信間隔を連続ではなくポアソン分布に
  端末ごとに伝送速度を反映させる
  位置情報を踏まえて受信時のSNRからキャプチャ効果でより実環境に近づける

## Slide 14: シミュレーション2 評価

## Slide 15: 今後
送信間隔
端末ごとに伝送速度を反映させる
位置情報を踏まえて受信時のSNRからキャプチャ効果でより実環境に近づける